Werkvolgorde inbouwen solarpaneel

1. 	Plaats de spanningsregelaar op een plaats waar u deze wilt hebben, b.v. in een kastje of in zicht. Houdt rekening met de plek waar u de dakdoorvoer wilt plaatsen.

2.	Sluit de spanningsregelaar aan op de leefaccu met minimaal 6² kabel en plaats er  naar wens een 40 Amp zekering tussen (zeker doen als de spanningsregelaar niet zelf gezekerd is). Zo kan een 12/24 volts regelaar zich aanpassen aan het gewenste voltage.

3.	Boor het gat voor de dakdoorvoer en houdt rekening met de kabeldikte. Plaats in het geboorde gat een rubber bescherm mantel, zodat de kabel niet door kan slijten en zo mogelijk kortsluiting veroorzaakt.

4.	Breng, indien nodig, de bekabeling aan het solarpaneel aan. Let op dat u het paneel afgedekt laat. Als er licht op komt geeft het paneel stroom af.

5.	Bepaal de plaats van het paneel en breng de steunen aan met een sterk lijmende flexibele kit, b.v. Sikaflex 252i. Als het een geprofileerd dak is, zoals bij een camperbus, is het raadzaam om deze tevens extra te schroeven. Boor hiertoe gaatjes in de steunen.

6.	Plaats het nog steeds afgedekte paneel in de steunen en zet deze vast met zelf tappende schroeven, of boor gaatjes in de steunen door naar het paneel en schroef deze zo vast.

7.	Leidt de aansluitkabel naar door de dakdoorvoer en naar het gat door deze.

8.	Breng de kabel naar binnen en lijm de dakdoorvoer vast met dezelfde lijmende kit die u heeft gebruikt voor het lijmen van de paneelsteunen. Deze lijm kunt u ook gebruiken om de kabel op het dak vast te te lijmen.

9.	Breng naar wens een 40 Amp zekering tussen het paneel en de laadregelaar aan.

10.	Sluit de kabel vanaf het paneel aan op de laadregelaar.

11.	Maak het paneel vrij van de afdekking en uw solarpaneel zal uw leefaccu laden en/of onderhouden.

www.beautsolar.nl